## Slide 1: 理论网络
拓扑结构
网络模型
网络协议

## Slide 2: 4-网络拓扑结构

## Slide 3: 4.1什么是拓扑？
网络中计算机或其他组件的互连模式叫网络的拓扑结构。
物理拓扑：描述网络电缆的连接方式。
逻辑拓扑：描述数据在网络中的传输方式。
总线形
星形
环形
网状
混合型

## Slide 4: 4.2 总线形
总线形：采用单根传输线作为传输介质，所有的计算机都接连接到该缆线上。
终结器
终结器

## Slide 5
工作原理：
优点
缺点：
应用：
消耗电缆长度短，最经济
重载下网络性能差；
总线上一点故障导致全网故障；
故障较难排除；
不易扩展
早期、简单网络
一个时间只有一台计算机发送信号

## Slide 6: 4.3星形
星形拓扑：所有的计算机都连接在一个中央设备上。如集线器（Hub）。
Hub

## Slide 7
工作原理：
优点：
缺点：
应用：
由中央设备充当计算机通信的中介
一台计算机发生故障，不会影响到其他计算机；故障容易排除；可扩展性好
中央设备发生故障时将导致整个网络不能通信
成本高于总线型；最流行的基本拓扑结构

## Slide 8: 4.4环形
环形拓扑：把计算机连成环状

## Slide 9
原理：
优点：
缺点：
应用：
性能较高，高负荷下工作稳定
任何一台计算机出现故障都会影响整个网络；不易于扩展；
相关技术发展慢；成本较高、较少用。
信号沿环的一个方向传播，依次通过每台计算机，每台计算机都是一个中继器，把信号重写一遍并传给下一台计算机

## Slide 10: 4.5网状
网状：计算机两两相连
常用于连接多个局域网
半网状

## Slide 11: 4.6混合型
Bus
星形总线型
星形环型

## Slide 12: 树型/分层结构

## Slide 13
1000M 光纤
100BASE-TX
网络中心/实验楼
服务器
+DGE-500SX千兆网卡
教学楼
办公楼
图书馆
40用户
36用户
65用户
68用户
多媒体电子教室 42用户
主域服务器
WWW服务器
E-Mail服务器
电子阅览室
局域网应用方案

## Slide 14: 5- 网络模型

## Slide 15
标准
标准化组织
ISO（International Organization of Standadization)
IEEE(Institute of Electrical & Electronic Engineers)
ITU(International Telecommunication Union ) IETF(Internet Engineering Task Force )

## Slide 16: OSI参考模型
1978年国际化标准组织提出
全称“开放系统互连参考模型”，（Open System Interconnection)又称“概念模型”
关于网络通信过程的理论化的描述

## Slide 17
应用层/Application Layer
表示层/Presentation Layer
会话层/Session Layer
传输层/Transport Layer
网络层/Network Layer
数据链路层/Data Link Layer
物理层Physical Layer

## Slide 18: 5.1各层的功能：
应用层：
表示层：
会话层：
传输层：
网络层：
数据链路层：
物理层：
定义应用程序之间的交互
负责编码、解/压缩、加/解密
建立、保持、和断开会话
对数据进行分组，保证数据的传输
负责路由选择
定义访问方法，保证信号无差错
传递电、光信号

## Slide 19
情诗
应用层
翻译
表示层
请快递
会话层
打包
传输层
问路
网络层
遵守交通规则
数据链路层
送信
物理层

## Slide 20: 5.2各层间的关系
每一层的目的就是为邻近的上层提供服务。
相邻层之间的交涉都通过接口。

## Slide 21
数据
应用层头
表示层头
会话层头
传输层头
网络层头
数据链路层头
物理线上的数据
1
2
3
4
5
6
7
5.3通讯过程

## Slide 22
数据链路层数据
网络层数据
应用层数据
应用层数据
表示层头
表示层头 应用层数据
表示层数据
传输层头
传输层头 表示层数据
网络层数据
网络层头
网络层头 传输层数据
网络层数据
数据链路层头
数据链路
层头 网络层数据
0101110101001000010
0101110101001000010
数据链路层头
网络层数据
数据链路
层头
传输层数据
网络层头
网络层头
传输层数据
表示层数据
传输层头
传输层头
表示层数据
应用层数据
表示层头
表示层头
应用层数据
--应用层--
--表示层--
--传输层--
--网络层--
-数据链路层--
--物理层--

## Slide 23
OSI
参考
模
型
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
逻辑上是两台机器对应层之间的通信；
物理上通信只发生在一台机器的相邻层之间，除了最底层外，没有哪一层可以与另一计算机上的对等层直接传递信息。

## Slide 24: 6-网络协议

## Slide 25: 6.1什么是协议？
协议是为进行网络中的数据交换（通信）而建立的规则、标准或约定；
协议是通信各方共同遵守的

## Slide 26: 6.2协议的类型
开放协议
私有协议
可路由协议
不可路由协议
作用范围
是否提供路由功能

## Slide 27: 6.3常用协议
6.3.1 TCP/IP（传输控制/Internet协议）
6.3.2 IPX/SPX协议
6.3.3 NETBIOS/NetBEUI协议
6.3.4 AppleTalk协议
6.3.5其它协议

## Slide 28: 6.4 TCP/IP协议栈
协议栈（一组共同工作的协议）
特点
良好的破坏恢复机制；
不中断现有服务并加入网络；
高效的错误处理；
平台无关性；
低数据开销。

## Slide 29
OSI Model
TCP/IP Model
TCP/IP Protocol Suite
7
6
5
4
3
2
1
Application
Transport Layer
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Telnet
FTP
SMTP
DNS
RIP
SNMP
TCP
UDP
IP
ARP
ICMP
IGMP
Ethernet
Token Ring
Frame Relay
ATM
Network
Data link
Physical
Network Interface Layer
6.4.1TCP/IP 协议栈模型

## Slide 30: 6.4.2 TCP/IP核心协议
应用层 | Telnet，FTP，SMTP，POP3
传输层 | TCP，UDP
网络层 | IP，ARP，ICMP，IGMP

## Slide 31: 6.4.3 TCP
TCP采用面向连接的通信，提供可靠传输
三次握手：（建立连接的过程）
1.源计算机向目标计算机发出连接请求
2.目标计算机响应源计算机的连接请求
3.源计算机确认目标计算机的响应信息

## Slide 32
TCP的数据传输过程：
 将包分组，并为每个包指定一个序列号
 将包发送到网上并等待对方的确认信息
 若在一定时间内没有受到对方的确认信息，则重发包。

## Slide 33: 6.4.4 UDP
UDP，不需连接与确认，速度比TCP快

## Slide 34: 端口号
作用：用来识别应用程序/协议
常用端口号

## Slide 35: 6.4.5 IP
IP协议负责寻找目标计算机的地址并路由数据包
IP的工作过程：
◆若目标计算机处于同一子网内，则直接发给目标计算机。
◆若不在同一子网内，则发给可到达目标计算机的路由器。
◆通过TTL控制包在网上的传输

## Slide 36: 6.4.6IP地址
IP地址的作用：确定TCP/IP网络中设备的逻辑地址
IP地址的表示： 32位二进制
IP地址的组成：网络号+主机号

## Slide 37
32比特
主机号
主机号
主机号
1110
A
B
C
D
E
多点广播地址
11110
保留给实验用的地址
1.0.0.1~~126.255.255.254
128.0.0.1~~191.255.255.254
192.0.0.1~~223.255.255.254
224.0.0.1~~239.255.255.254
240.0.0.1~~247.255.255.254
IP地址的分类
网络号
网络号
10
0
网络号
110

## Slide 38: IP地址的分类
类别 开始的8位字节 每个网络中主机数
A 1-126 224-2=16777214
B 128-191 216-2=65594
C 192-223 28-2=254
D 224-239 组播地址
E 240-247 实验地址

## Slide 39: 几组特殊的IP地址
127.0.0.0——用于测试连接的内循环地址
（网络ID）×××.（主机ID）255 ——广播地址
224-239. ×××. ×××. ×××——组播地址
192.168.0.0
172.16.0.0
10.0.0.0
INTERNET保留的三组为私网使用的IP地址

## Slide 40: IP地址的分配方法
手工分配/静态
自动分配/动态

## Slide 41
6.4.6 ICMP：INTERNET控制消息协议
负责诊断和报告数据传输错误
6.4.7 IGMP：INTERNET组管理协议
用于多路广播，维护一组多路广播的IP地址列表
6.4.8 ARP：地址解析协议
根据目标计算机的IP地址解析目标计算机的MAC地址，并保存在缓存中。

## Slide 42: 几个实用的TCP/IP小程序
ping ：测试IP配置与连通性
ipconfig ：显示TCP/IP的配置
(winipcfg)
netstat：显示TCP/IP会话信息
tracert：跟踪数据包的路径